## Slide 1: Veilig gebruik van tijdelijke hangbruginstallaties

## Slide 2: Waarom dit belangrijk is!
Hangbruginstallaties maken het mogelijk om veilig en efficiënt op hoogte te werken bij werkzaamheden zoals schilderwerk, gevelonderhoud en renovatie. Tegelijkertijd brengt werken op hoogte altijd risico's met zich mee. Een onjuiste montage, verkeerd gebruik of onvoldoende voorbereiding kan leiden tot ernstige ongevallen met grote gevolgen voor medewerkers én de omgeving.
Veilig werken begint daarom ruim voordat de werkzaamheden starten. Een grondige inspectie van de installatie, correcte montage, een veilige toegang en een juiste bediening vormen de basis voor veilig gebruik. Daarnaast is het belangrijk dat de installatie dagelijks vóór gebruik wordt gecontroleerd, dat gebruikers de gebruiksinstructies opvolgen en weten hoe te handelen bij storingen of andere noodsituaties.
Door de richtlijnen te volgen, risico's tijdig te herkennen en samen verantwoordelijkheid te nemen voor veilig werken, verkleinen we de kans op ongevallen en zorgen we ervoor dat iedereen na afloop van de werkdag weer veilig naar huis gaat.

## Slide 3
Video – Tijdelijke hangbruginstallaties
Volg onderstaande link om de video te bekijken of klik op de afbeelding.
https://www.youtube.com/watch?v=gHLMgPlhZdg

## Slide 12
Antwoorden
Vraag 1:
Bij het werken met een tijdelijke hangbruginstallatie mag de brug alleen gebruikt worden als deze is vrijgegeven door de monteur. Elke dag start het team met een kort werkoverleg, waarin risico’s worden besproken en taken worden verdeeld. Vóór gebruik wordt de hangbrug nagelopen met de inspectielijst. Op de brug draag je altijd een valharnas, dat gecontroleerd wordt door een collega. Is er een storing? Druk dan op de noodknop en houd contact met de grond via de portofoon.
Vraag 2:
Wat moet er geregeld zijn voordat je de hangbrug betreedt?
De hangbrug is geïnspecteerd, staat volledig stil, je draagt een goed passend valharnas en de valbeveiliging wordt gebruikt volgens de geldende werkinstructie
Vraag 3:
Een hangbrug mag pas gebruikt worden als...
De hangbrug is vrijgegeven door de monteur en een ervaren medewerker heeft het team geïnstrueerd
Vraag 4:
Wat doe je NIET als je op de hangbrug werkt?
Overbelasten, leunen of reiken buiten de brug

## Slide 13
Antwoorden
Vraag 5:
Werken met een hangbrug is vooral een individuele verantwoordelijkheid, de rest van het team hoeft zich er niet mee te bemoeien.
Niet waar
Vraag 6:
Bij een storing druk je op de noodknop, houd je contact via de porto en evalueer je de situatie achteraf.
Waar
Vraag 7:
Als er tijdens het werk wind opsteekt, beoordeel je alleen zelf of het nog veilig is om door te werken.
Waar